MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

Firma MAHLE je jediným výrobcom klzných ložísk pre spa¾ovacie motory na Slovensku. História výroby klzných ložísk sa vo firme MAHLE datuje od roku 1952.

Firma MAHLE je výrobcom radiálnych klzných ložísk, axiálnych ložísk a zakružovaných puzdier pre použitie v spa¾ovacích motoroch osobných,  nákladných automobilov a traktorov, lodných a železnièných motoroch,   kompresoroch, stavebných mechanizmoch atï.

Ložiská sa vyrábajú z bimetalických pásov s výstelkami na báze bronzu a hliníka na poloautomatických a automatických linkách.

Základ výroby tvorí výroba klzných ložísk pre motory: ŠKODA Favorit, ŠKODA Felícia, LADA, Zetor UR I - IV, MAN, AVIA, LIAZ, TATRA, IFA, Perkins...

Firma MAHLE je držite¾om certifikátu  systému riadenia kvality pod¾a normy ISO 9001.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

POUŽÍVANIE KATALÓGU

Tento katalóg obsahuje preh¾ad klzných ložísk vyrábaných firmou TRIBOMETAL. Katalóg neobsahuje návod na použitie a montáž ložísk. Rovnako nenahrádza ani technické podmienky a ostatné predpisy súvisiace s výrobou, montážou a údržbou ložísk.

Firma MAHLE si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky v tomto katalógu.

Tabu¾ka je rozdelená do nasledovných  ståpcov:

1. Poradové èíslo

2. Druh ložiska, druh motora

3. Oznaèenie ložiska MAHLE

4. Vyhotovenie

5. Poèet kusov alebo párov v sade

6. Priemer èapu /STD/

7. Priemer otvoru v skrini

8. Hrúbka steny ložiska /STD/

9. Šírka ložiska

10. Oznaèenie sady

11. Materiál ložiska

1. Poradové èíslo

Poradové èíslo motora daného výrobcu pod¾a typu ložísk.

2.Druh ložiska, druh motora

Pre oznaèenie ložiska sa používajú nasledovné skratky:

OL - ojnièné ložisko

HL - hlavné ložisko

AL - axiálne ložisko

V tomto ståpci je uvedený aj druh motora, na ktorý sa daný typ ložiska používa.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

3. Oznaèenie ložiska MAHLE

Príklad oznaèenia ložiska: 4623 - 03/XY

4623 - 03 - èíslo dielca

X - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru hriade¾a

Y - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru otvoru pre

zabudovanie

Poznámka: Radiálne ložiská sú oznaèené za pomlèkou èíslom nepárnym,  axiálne ložiská èíslom párnym.

4. Vyhotovenie

Firma MAHLE vyrába a dodáva ložiská v štandardných /00/ a opravárenských rozmeroch /10,20.../.

Upozornenie: V katalógu sú uvedené len opravárenské rozmery, ktoré doporuèuje výrobca motorov. Iné rozmery je možné zabezpeèi� len zvláštnou objednávkou.

5. Poèet kusov alebo párov v sade

V tomto ståpci je uvedený poèet kusov alebo párov ložísk potrebných na osadenie jedného motora.

6. Priemer èapu /STD/

V tomto ståpci je uvedená najmenšia a najväèšia hodnota priemeru èapu v štandardnom vyhotovení.

7. Priemer otvoru v skrini

V tomto ståpci je uvedená najmenšia a najväèšia hodnota priemeru otvoru pre zabudovanie.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

8. Hrúbka steny ložiska /STD/

V tomto ståpci je uvedená najmenšia a najväèšia hodnota hrúbky steny v štandardnom vyhotovení.

9. Šírka ložiska

V tomto ståpci je uvedená najmenšia a najväèšia hodnota šírky ložiska.

10. Oznaèenie sady

Pri objednávaní hlavných, ojnièných a axiálnych ložísk v sadách je potrebné rešpektova� èísla sád uvedené v tomto ståpci.

Príklad oznaèenia sady ložísk:  HL  10  021/XY

HL  - druh ložiska pod¾a umiestnenia

10   - poèet kusov alebo párov v sade

021 - poradové èíslo sady

X     - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru hriade¾a

Y     - štandard /0/ alebo opravárenský rozmer /1,2,3.../ priemeru otvoru pre

zabudovanie

11. Materiál ložiska

V tomto ståpci je uvedené oznaèenie klzných materiálov používaných firmou MAHLE na výrobu ložísk.

A20      - oce¾ový podklad, výstelka AlSn20Cu1

B22      - oce¾ový podklad, výstelka CuPb22Sn4

B22.10 - oce¾ový podklad, výstelka CuPb22Sn4 s galvanickou vrstvou PbSn9

B22.11 - oce¾ový    podklad,  výstelka    CuPb22Sn4    s   galvanickou  vrstvou

PbSn9Cu2

B30       - oce¾ový podklad, výstelka  CuPb30

B30.10  - oce¾ový  podklad, výstelka CuPb30 s galvanickou vrstvou PbSn9

B30.11  - oce¾ový  podklad, výstelka CuPb30 s galvanickou vrstvou PbSn9Cu2

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

V prípade, ak  je  za bodkou uvedené dvojèíslie 12 jedná sa o výstelku s galvanickou vrstvou  Ni + PbSn9 a v prípade  uvedenia dvojèíslia 13 sa jedná o výstelku s galvanickou vrstvou Zn + Ni + PbSn9.

Výroba klzného materiálu A20 je naplátovaním fólie AlSn20Cu1 na oce¾ový podklad. Ložiská sa povrchovo neupravujú.

Klzný materiál CuPb22Sn4 a CuPb30 je vyrábaný naspekaním bronzového prášku na oce¾ový podklad a zhutnený valcovaním. Ložiská sú povrchovo upravované galvanizovaním.

Všetky druhy ložísk sú vyrábané „nahotovo“ pre montáž a nie je ich možné dodatoène obrába� s výnimkou ložísk s prídavkom na opracovanie.

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

OL	- ojnièné ložisko

HL	- hlavné ložisko

d1	- priemer èapu

d2	- priemer otvoru v telese

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

a1	- rozmer vo vo¾nom stave

a2	- priemer príruby

L	- šírka ložiska

L1	- šírka ložiska medzi prírubami

L2	- hrúbka príruby

S	- hrúbka steny ložiska

Lj, bj, Vk - rozmery jazýèka

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

a1	- rozmer vo vo¾nom stave

L	- šírka ložiska

S	- hrúbka steny

S1	- hrúbka oce¾ového podkladu

S2	- hrúbka výstelky

S3	- hrúbka medzivrstvy

S4	- hrúbka galvanickej vrstvy

dm	- priemer mazacieho otvoru

Lj, bj, Vk - rozmery jazýèka

Ld, Sd - rozmery mazacej drážky

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

AL	- axiálne ložisko

d1	- vnútorný priemer

d2	- vonkajší priemer

S	- hrúbka steny ložiska